附件

义煤公司“揭榜挂帅”项目概述

| 项目名称 | 地表水体渗漏区综合探查及高效治理技术研究 |
| --- | --- |
| 项目需求的背景与意义 义络煤业西邻的李沟矿于2020年11月30日关闭，西李沟河沿煤层走向横穿李沟矿，李沟矿浅部老窑分布众多，至少达20处以上，由于受老窑的采掘破坏，造成西李沟河部分河段产生渗漏，历史上曾造成李沟淹井。李沟矿关闭后，随着积水水位逐渐上升，其积水通过沈李大巷自流至义络煤业；义络煤矿正常涌水量257m3/h，2021年由于强降水，致使李沟矿涌入义络水量最大值达1246m/h，造成义络煤矿排水系统紧张，给生产、安全带来较大影响。据2021年12月27日观测，西李沟河上游南三风井处流量约180m3/h，下游老君堂纪念堂处流量约为10m3/h，漏失量为170m3/h，并且为枯水季节观测，丰水季节渗漏将更为严重。 为防止发生水害事故、减少矿井排水费用及进行生态环境恢复治理，故对李沟河进行渗漏区综合探查及治理研究意义重大。 |
| 技术需求内容描述 1、小窑破坏区地球物理特征研究； 物探技术理论大多基于均匀层状半空间假设条件而建立，而矿井地表地形地质远复杂于均匀层状半空间假设此项基本条件； 河沟谷区在水平向和竖向上的物性变化较大，有的区段基岩裸露、有的区段卵石层覆盖、有的区段水泥硬化层覆盖、有的区段松散层覆盖，对物探的静校正和施工均有较大的影响； 2、采动裂隙及小窑采空区巷道规模小，易遗漏；受其它干扰因素影响，物探异常解译不精准。 主要对策为正式实施前开展物性调查工作，充分采集现场物性资料，分析研究地球物理特征，选取最为适宜的地球物理勘探方法与参数；采用超高密度探测网度，高密度电法极距点距等于2m，地质雷达点距小于1m，以便尽可能的减少异常遗漏情况；采用综合物探方法进行探测，减少资料多解性与遗漏；采用2D和3D相结合的正反演成果与实际成果进行拟合，提高解释精度。 |
| 预期成果及经济社会生态效益 通过对河谷区域采动裂隙及小窑进行地面综合探测研究、分析破坏区的地球物理特征，总结相应的地球物理响应规律。对查明的破坏区域进行高效治理研究，对李沟河道渗漏提出合理的治理方案，要求能够解决枯水期河水100%的渗漏量，雨季期间可保证减少80%以上的渗漏量。要求在减少矿井排水电费每年节约200万元、每年节约排污80万m3以上的同时，进一步降低矿井安全生产压力，减少突水威胁，确保避免出现环保问题。 |