附件

义煤公司“揭榜挂帅”项目概述

| 项目名称 | 超长仰采不规则孤岛煤柱工作面冲击地压防治技术研究 |
| --- | --- |
| 项目需求的背景与意义 常村煤矿1958年建矿，经过50多年的生产，矿井进入了衰老报废期，目前仅有21生产采区，采区内21002综放工作面正在回采，预计于2022年5月回采结束，矿井剩余可采储量严重不足。为了提高矿井采出率，延长矿井服务年限，根据矿井生产规划，常村煤矿后续接替工作面为21下山超长孤岛煤柱仰采工作面的开采，21采区下山煤柱工作面为不规则孤岛煤柱倾斜长壁工作面，工作面最大埋深为760m，计划可采长度1724m，工作面长度320m，可采储量930万吨。 21采区下山煤柱工作面属超长仰采孤岛煤柱工作面，工作面两侧遗留大量的大巷、井底车场等孤岛保护煤柱。由于孤岛周边均已采空，因此上覆岩层的重量向孤岛煤体转移，使煤体形成大范围的高应力区。受采空区侧向支承压力及上覆岩层应力影响，工作面周围存在大范围的高应力区，造成冲击地压现象、巷道变形、破坏等情况；因此回采期间两顺槽支护及维护极其困难，顺槽及工作面容易发生冲击地压灾害。 以上因素大大增加了21采区下山煤柱工作面的冲击危险性，增加了工作面的开采难度。该项目的研究，通过运用现场调研、分析或计算机模拟等方法，系统分析研究孤岛煤柱开采期间的冲击地压显现、矿压显现规律，优化冲击地压预警和综合防冲技术，为孤岛煤柱工作面安全开采提供有效的技术支持。 |
| 技术需求内容描述 （1）大埋深巨厚砾岩下超长仰采孤岛煤柱覆岩结构运动特征研究 （2）大埋深巨厚砾岩下孤岛煤柱开采煤层应力演化规律研究 （3）大埋深巨厚砾岩下孤岛煤柱开采冲击地压发生机理研究 （4）大埋深巨厚砾岩下孤岛煤柱开采冲击地压防控技术研究 提出大埋深巨厚砾岩下孤岛煤柱冲击地压防治思路和途径，对工作面进行冲击危险性评价，并形成孤岛煤柱工作面冲击地压预测预警及防治体系；提出冲击地压防治具体措施，并指导现场防冲工程施工，确保MZ21010工作面安全回采。 |
| 预期成果及经济社会生态效益 该项目的研究确保常村煤矿MZ21010煤柱工作面安全回采，研究成果为矿区21采区下山煤柱工作面后续阶段的冲击地压防治技术提供指导，对义马矿区其它矿井末期期间大巷和下山煤柱安全回收具有直接指导和借鉴意义，因此项目研究社会效益和经济效益显著。 （1）研究成果对煤柱工作面冲击地压应力显现的治理，使工作面处于低应力状态开采，一方面避免因高应力集中、现象造成冲击地压破坏事件发生，对工作面人员、设备等生命财产提供了有效的安全保障，减少了事故损失；另一方面减少了工作面巷道因受冲击地压应力显现而造成的变形、破坏，减小了回采期间巷道的维护工程。 （2）研究成果为义马矿区深部综放开采冲击地压矿井耦合性灾害技术提供指导，对义马矿区其它矿井末期期间大巷和下山煤柱安全回收具有直接指导和借鉴意义。 |